Warszawa, dn. 20 lipca 2021 r.

2/2021

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, polegającej na wykreśleniu części dotyczącej Oświetlenia.

Poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia:

SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA

SCENA

Estrada zadaszona o minimalnych wymiarach podestu 14m x 10m  Dodatkowa część podestu wraz ze schodami od frontu stanowiąca proscenium (o szerokości 16m i głębokości od 3 do 7m) składająca się z takich samych podestów, o wysokości od 0,4m do 1,6m wysokości. Dodatkowe schody z lewej części sceny, zlokalizowane wg koncepcji scenograficznej (oświetlone).

Podest musi mieć możliwość dowolnego stopniowania, tj. zmiana wysokości poszczególnych podestów co 20cm, zarówno w części głównej sceny jak i proscenium;

Specyfikacja stopniowania podestu zostanie dostarczona wykonawcy na 7 dni 
przed datą imprezy.

1. Zadaszenie typu jednospad o wymiarach nie mniejszych niż 16m x 14m, poszycie estetyczne bez widocznych uszkodzeń o kolorze wyłącznie czarnym.

- Konstrukcja aluminiowa zbudowana w oparciu o system quadro, z czego słupy nośne min 0,39m, a belki nośne dachu 0,39x0,59m.

- Wysokość okna sceny (tj. wysokość belki nośnej od podestu) nie mniej niż 6,5m.

- Zadaszenie ma mieć możliwość zawieszenia w 4 punktach belek na potrzeby oświetlenia, sprzęt o łącznej wadze do 2 ton.

- Zadaszenie powinno mieć możliwość zawieszenia w 6 punktach dodatkowych czarnych 
lub okotarowanych belek na potrzeby podwieszenia siatki banerowej, stanowiącej tło sceny (boki plus tył sceny).

2. Konstrukcja sceniczna musi posiadać możliwość zawieszenia systemu nagłośnieniowego za pomocą dwóch belek wychodzących z przedniej kraty, długość tzw. wąsa ok 1m.

- Udźwig nie mniejszy niż 800 kg na jeden podciąg!

- Ostateczny wybór sytemu podwieszenia zależny od Scenografii, której projekt zostanie przedstawiony Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed realizacją, zatem Wykonawca estrady powinien uwzględnić zastosowanie dwóch rozwiązań w swoim kosztorysie.

3. Zadaszenie oraz konstrukcje pod nagłośnienie zabezpieczone przed wiatrem za pomocą odciągów i baniaków z wodą 1000 l, ich ilość dostosowana do konstrukcji, jednak nie mniej niż 8 sztuk.

4. 	Boczne okotarowanie oraz tył w kolorze czarnym, dostosowanym do koloru zadaszenia. Okotarowanie ma chronić sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy przed opadami deszczu, ma również całkowicie zakrywać widoczne elementy aluminiowe estrady (chyba że wykonawca użyje elementów w kolorze czarnym).

5. 	Podest ma posiadać barierki z tyłu oraz po bokach.

6. 	Podesty do realizacji telewizyjnej:

- trzy (3) podesty o wymiarach 2mx2m, wysokość 1 m

- dwa(2) podesty o wymiarach 2mx1m, wysokość 1 m

- jeden(1) podest o wymiarach 5m56m, wysokość 1 m

wszystkie podesty powinny posiadać drabinki. Rozmieszczenie podestów będzie podane na 7 dni przed datą imprezy.

KONSTRUKCJE TYPU REŻYSERKI:

      - Reżyserka monitorowa oraz dodatkowa konstrukcja identyczna jak reżyserka monitorowa dla zespołu: 2 x bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr. Minimalne wymiary 4m x 3m, plandeka w kolorze czarnym. Pomiędzy reżyserkami schody prowadzące na podest.

- Konstrukcja dostawiona z boku estrady w  poziomie zerowym sceny.

- Strona ustawienia reżyserek (prawa czy lewa) zostanie przekazana dla Wykonawcy na 7 dni przed realizacją.

      - Reżyserka frontowa: 2 x bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr. Minimalne wymiary 5m x 3m oraz 4m x 3m drugiej konstrukcji, plandeka w kolorze czarnym.

- Podest pod pierwszą konstrukcję na wysokości 0,3m, podest pod drugą na wysokości 1m.

- Reżyserki frontowe umieszczone  centralnie w osi sceny.

      - Wyposażenie sceny oraz wszystkich konstrukcji typu reżyserki w gaśnice proszkowe typu ABC o pojemności minimum 2 kg, w ilości określonej w przepisach ppoż.

      - Wykonawca/Dostawca estrady i zadaszenia obowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kompletną dokumentację projektową zawierającą obliczenia statyczne konstrukcji, podpisane przez osobę uprawnioną, oraz wszystkie niezbędne atesty wymagane przez polskie prawo odnośnie konstrukcji, podestu oraz poszycia potwierdzające następujące wymagania:

- Konstrukcja estrady oraz jej zadaszenia musi być wykonana z materiałów niepalnych, spełniających wymagania w klasie E odporności ogniowej,

- Konstrukcja będzie mieć wymaganą nośność,
- Poszycie zadaszenia musi być wykonane jako trudno zapalne,
- Podest musi być wykonany jako trudno zapalny,
-  W przypadku składowania w przestrzeni pod podestem materiałów palnych, podest musi być dodatkowo wykonany w klasie REI30,
- Instalacje elektryczne będą wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich NORM.
- Podest musi być dostępny z poziomu terenu i spełniać wymagania w zakresie ewakuacji, w tym muszą być zapewnione co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne o szerokości wymaganej zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY LINE ARRAY:

Wymagany jest  min. czterodrożny system nagłośnieniowy

- 	System dźwiękowy d&b, L-Acoustics, JBL seria VTX, Meyer Sound.

- 	System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium, spełniając następujące warunki:

- 	Powinien być  złożony minimalnie z:

-	10 (dziesięć) kolumn głośnikowych Line Array na stronę, podwieszonych  obok sceny

-  	8 (osiem) kolumn głosnikowych sub-bass dedykowanych do systemu.

- 	Sektor bezpośrednio przy scenie powinien być nagłośniony niezależnie sterowanym, wysokiej   jakości systemem kolumn głośnikowych FRONT –FILL, tego samego producenta co system frontowy i powinien się składać z minimum:

- 	4 (czterech) sztuk

- 	Konfigurację aparatury dla potrzeb koncertu należy opracować w odpowiednim, dedykowanym dla danego systemu dźwiękowego programie symulacyjnym

- 	Gotowość systemu do pracy nie później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem próby zespołu.

KONSOLETY:

KONSOLETA MIKSERSKA FOH

- jedna(1) konsoleta DIGICO SD5

- Konsoleta powinna być usytuowana  centralnie w osi sceny, na podeście o wysokości 0,3 m , zadaszonym, osłoniętym od wpływu negatywnych warunków atmosferycznych - w przypadku dobrych warunków stanowisko powinno mieć możliwość demontażu osłon.

- Realizator frontowy powinien mieć wgląd i dostęp do programu sterującego systemem nagłośnienia, komputer (lub procesor) z oprogramowaniem powinien znajdować się bezpośrednio przy konsolecie frontowej. Podczas prób i koncertu wymagana jest stała obecność inżyniera odpowiedzialnego za poprawną

pracę systemu nagłośnienia.

SYSTEM ODSŁUCHOWY

KONSOLETA MONITOROWA

Konsoleta monitorowa min 64 ch in , 32 mix out.

- jedna (1) Konsoleta  : Allen&Heath S7000  personalnymi systemami monitorowymi Allen&Heath ME-1

- 12(dwanaście) systemów personalnych  Allen&Heath ME-1

- 14 (czternaście) personalnych systemów monitorowych IEM

Sennheiser EW300 G3,G4 lub Shure PSM900/PSM1000

System IEM G3, PSM 1000 dla dyrygenta, podłączony do mikserka Allen & Heath ME-1

- Usytuowanie konsolety monitorowej z prawej strony sceny, nie bezpośrednio na scenie tylko na dodatkowym zadaszonym i wysłoniętym podeście przylegającym do sceny, na tej samej wysokości, co scena w sposób umożliwiający realizatorom dźwięku i technikom na kontakt wzrokowy z wykonawcami

KOLUMNY ODSŁUCHOWE

- side-fill po lewej i po prawej stronie sceny (chór warszawiaków)

wysokiej klasy pełnopasmowy minimum 1000W, tej samej marki co system frontowy składający się z minimum 2 (dwóch) sztuk na stronę.

UWAGA

- Aparatura nagłośnieniowa łącznie z rozstawieniem mikrofonów, diboxów , linii odsłuchowych (sprawdzone przeloty) powinna być uruchomiona i sprawdzona na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem próby.

- System nagłośnieniowy musi być bezwzględnie wolny od brumów i przydźwięków.

- Z konsolety frontowej do systemu monitorowego powinien być poprowadzony sygnał z mikrofonu zleceniowego (talk-back).

- Instalacja elektryczna musi być bezwzględnie sprawna, sprawdzona na okoliczność zaistnienia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zaopatrzona w ważne atesty.

- Wszystkie gniazdka sieciowe udostępnione na scenie powinny być zaopatrzone w bolec uziemiający.

MIKROFONY, OKABLOWANIE, TECHNIKA SCENICZNA, USTAWIENIE MONITORÓW itp.

według ridera technicznego wykonawcy

- 	dopuszczamy zastąpienie z ridera wykonawcy mikrofonów  Shure axient modelami serii UR lub ULXD  z wkładkami mikrofonowymi według ridera technicznego wykonawcy!

ZASILANIE:

- agregat prądotwórczy o mocy 300 kW.

- wyposażenie agregatu w gaśnicę proszkową typu ABC o pojemności minimum 2 kg, w ilości określonej w przepisach ppoż.

1. 	Zabezpieczenie sprzętu tj. m.in. okablowanie zgodne z wymogami BHP i ppoż. w trakcie prób i koncertu, najazdy na okablowanie.

2. 	Organizator nie zapewnia zabezpieczenia ochrony sprzętu w trakcie montażu i demontażu.

3. 	Zapewnienie profesjonalnej obsługi w trakcie prób i koncertu w zakresie reżyserii dźwięku, akustyki, obsługi technicznej, w tym backline.

4. 	Wszystkie elementy sceny i zadaszenia powinny posiadać odpowiednie atesty. Natomiast wyciągarki ważne przeglądy techniczne.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.